coupe géologique très simplifiée entre Orches (Demignère) et  Volnay (D974)

1 : rebord falaise ; 2 :St Romain bas ; 3 :St Romain haut ; 4 :D23 Monthelie  Nantoux ; 5 :Volnay château ; 6 :N74-

# Text boxes

220

270

320

370

420

470

520

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

4250

4500

4750

5000

5250

5500

5750

6000

6250

6500

6750

7000

7250

7500

7750

1

2

3

4

5

6

F4

F3

D2

D3

S lia

fd3a

fd3b

fd3c

côte

E

calcaires jurassique supérieur terminal

jurassique supérieur : calcaire de Nantoux

jurassique moyen : calcaire à entroques,....

jurassique inférieur (lias) : marnes, argiles, calcaires

trias : marnes, argiles, calcaires, grès, évaporites,...

primaire : socle granitique, gneissique,....

plio-quaternaire : argiles, sables,....

mouvement relatif des compartiments

fd3b, fd3a, fd3c : failles ‘’mineures’’

F4 : faille bordière du fossé bressan  rejet mini 900m

F3 : faille St Romain Bouilland : rejet entre 100 et 450m

compartiments :E ( 200m) = Bresse ;

D3 (400m)= arrière côte ;

et D2 (500m)= montagne

Slia : sillon liasique Mandelot La Rochepot