Station d’épuration de Beaune (Combertault)

Mise en service en septembre 1996, la station d'épuration de Combertault concerne six communes : Beaune, Levernois, Montagny, Savigny, Vignolles et Combertault .Elle possède une capacité de traitement de 110 000 équivalents/habitants
La Bouzaise est le  récepteur des effluents de la station

# Text boxes

(

prétraitement

# Relèvement

(vis d’Archimède)

Centrale d’air

11 500 m3

## Bassin d’aération

11 000 m3

zone d’aération

file Sud

(

## Bassin d’aération

11 000 m3

zone d’aération

file Nord

(

Zone d’anoxie

Zone d’anoxie

(

recirculation

extraction

(

Clarificateur

2880 m3

file Sud

(

Clarificateur

2880 m3

file Sud

(

Pont suceur

épaississeur

1100 m3

(

Bassin d’orage

2500 m3

désodorisation

(

Stand réseau assainissement

Déshydratation

(

Local

d’exploitation

accueil

réactifs

Stockage et valorisation des boues

( prétraitement : élimination mécanique des matières grossières, sables et graisses

( aération : élimination de la pollution organique par les micro-organismes- élimination des nitrates et des phosphates

( clarification : séparation eau épurée/boues

( recirculation des boues

( extraction des boues en excès

( concentration des boues

( déshydratation des boues par filtre-presse

( désodorisation physico-chimique

Sortie eau traitée

1100 m3/h