| Utiliser un microscope photonique (= microscope optique) Pour utiliser un microscope, il faut réaliser dans l'ordre les opérations suivantes Travailler assis, placer le microscope, la crosse devant soi. Vérifier l'ouverture du diaphragme, objectif faible grossissement en place et mouvement libre de la vis micrométrique. Allumer la lampe. Placer la préparation (lame_lamelle) sur la platine, la fixer ou non avec les valets. Observer au faible grossissement et régler l'ouverture du diaphragme afin d'obtenir l'éclairement optimal. Mettre au point au faible grossissement: en regardant dans l'oculaire: - descendre le tube à l'aide de la vis macrométrique au plus près de la préparation - remonter lentement la préparation, jusqu'à la mise au point. Déplacer délicatement la préparation en la faisant glisser sur la platine pour une exploration complète Régler la lumière à l'aide du diaphragme. Passer à un grossissement supérieur: placer l'objectif plus puissant au-dessus de la lame en tournant le barillet dans le sens des aiguilles d'une montre (vérifier le "clic") La mise au point doit pouvoir se faire avec la vis micrométrique si le microscope est bien réglé. Régler la lumière à l'aide du diaphragme Attention : En cas de préparation réalisée en classe ne pas oublier de laisser le dessus de la lamelle toujours sèche pour ne pas salir les objectifs, ne pas oublier que la lamelle est posée sur une goutte d'eau et peut donc glisser; manipuler avec précaution Le grossissement total est le produit de celui de l'oculaire par celui de l'objectif utilisé |  |
| --- | --- |

# Text boxes

13

11

5

10

12

9

8

7

6

3

2

1

ag