Traitement des effluents  phytosanitaires – Procédé PHYTOSORB®

Avantage Word: modifiable, dissociable (couvercle des cuves, roue de l’enjambeur,...), recolorisable en quelques clics - intégrable dans un PowerPoint

« Les effluents sont stockés dans une cuve (A) enterrée à proximité de la dalle de remplissage. Une pompe les relève vers un module de filtration (B) dans lequel ils traversent une épaisseur de biosorbant de composition spéciale destiné à fixer les matières actives les plus dangereuses. Les eaux sont par la suite dirigées vers un bassin végétalisé (C) placé sous serre ayant pour rôle d’évapotranspirer l’ensemble de la partie hydrique de l’effluent. Le niveau d’eau est maintenu constant dans le bassin végétalisé. Le trop plein du bassin est canalisé vers la cuve de telle façon que l’effluent est en circulation permanente.
Dans les trois éléments composant le système, l’activité biologique est un facteur prépondérant de dégradation des molécules.
Le volume de la cuve équivaut à celui de l’effluent annuel majoré d’une sécurité de 30%.
La quantité de biosorbant utilisée annuellement dépendra de la charge chimique de l’effluent. Dans 90% des cas la cartouche de filtration standard permet une rotation annuelle. » Texte de http://www.ifbenvironnement.fr/le-procede-phytosorb

# Text boxes

Quarchair

C : serre tunnel – bassin d’évapotranspiration

B : filtre sur biosorbant

A : cuve de stockage tampon et de recirculation

Regard débourbeur séparateur

Plateforme

Recirculation

By-pass