Elgin, Mer du Nord, forage pétrolier du groupe Total

Redessiné d’après document Total repris par journal Le Monde du 30 mars 2012

Avantage Word: modifiable, dissociable, recolorisable en quelques clics - intégrable dans un PowerPoint

« Le champ d’Elgin est situé sur les blocs 22/30 b et c de la partie britannique de la mer du Nord, à 240 km à l’est d’Aberdeen. Franklin se situe à 5,5 km au sud-sud-est (bloc 29/5b) dans la même zone du Central Graben, et par une profondeur d’eau équivalente, soit 93 m..................

Réservoir contient des gaz à condensats à haute pression (1100 bars) et haute température (190°C)

Situés au sud de la zone du Central Graben, en mer du Nord britannique, les réservoirs d’Elgin et de Franklin se trouvent dans les grès marins des formations Fulmar/Puffin, déposés à de faibles profondeurs à la fin du Jurassique, et dans les grès fluvio-lacustres de la formation Pentland, plus anciens (Jurassique moyen).Affectée par une combinaison de mouvements tectoniques d’extension et par le déplacement des dépôts de sel sous-jacents intervenu à la fin du Jurassique supérieur, la structure des deux gisements comporte failles et plis » extrait du web site de Total http://www.total.com/MEDIAS/MEDIAS_INFOS/2155/FR/elgin-franklin-VF.pdf

# Text boxes

0

95

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

200 km

Plateforme Elgin Franklin

Mer du Nord

Mer

Plateforme de production  et de vie

Plateforme de d’extraction

Prof. (m)

O

E

Grès de Fulmar (réservoir)

Argiles et calcaires