Formation et pyrolyse du kérogène

d’après Hagop Demirdjian (ENS pour Eduscol-2002) -  Tissot & Welte (Petroleum Formation and Occurrence- Springer Verlag-1984)

redessiné en Word  : modifiable, dissociable et recolorisable en quelques clics

« En l'absence de dioxygène dans la couche sédimentaire, seule l'activité des bactéries anaérobie est possible. Ces bactéries extraient de la matière l'oxygène et l'azote dont elles ont besoin. Le résidu est appelé « kérogène», c'est un mélange de composés de masse moléculaire très élevée principalement constitué de carbone et d'hydrogène. Cette activité est observée sur une profondeur de l'ordre du millier de mètre au sein de la couche terrestre (voir la figure suivante). Elle constitue la dernière partie biologique du cycle de transformation.
La tectonique des plaques provoque l'enfoncement de la « roche mère », la couche sédimentaire qui contient le kérogène, à une vitesse de quelques mètres à quelques dizaines de mètres par million d'années. À mesure qu'il s'enfonce, le kérogène est soumis à des pressions et des températures de plus en plus élevées. À partir de quelques milliers de mètres de profondeur, lorsque la température a atteint une valeur suffisamment élevée (entre 50 et 120°C) et en l'absence d'oxygène, le kérogène commence à se décomposer sous l'effet de la chaleur. Cette pyrolyse produit principalement du pétrole, du gaz naturel, du dioxyde de carbone et de l'eau. » - texte de Hagop Demirdjian

# Text boxes

4000

3000

2000

1000

0

20

40

60

80

100

hydrocarbures formés (%)

profondeur (m)

matière organique (CHON)

Kérogène initial (CH)

résidu carboné (C)

pyrolyse

dégradation biochimique

huile

gaz