principe mesure de la pression artérielle d’après http://www.e-cardiologie.com/livres/extraithta200.shtml

avantage Word: dissociable et recolorisable en quelques clics

# Text boxes

Le brassard comprime l’artère du bras, le sang ne passe plus (pression dans le brassard supérieure à la pression artérielle) : aucun bruit n’est perçu dans  le stéthoscope

brassard est dégonflé lentement, le sang commence à passer dans l’artère: un bruit est perçu par le stéthoscope et la valeur de la pression artérielle doit être lue au même moment sur le cadran. La pression artérielle mesurée à cet instant est la pression artérielle maximale, dite systolique

Le brassard continue de se dégonfler. Le sang passe de mieux en mieux et un bruit est toujours perçu par le stéthoscope

Plus le brassard se dégonfle, moins le bruit est audible par le stéthoscope, jusqu’au moment où il disparaît : la pression artérielle est alors lue sur le cadran et définit la minima, c’est-à-dire la pression artérielle diastolique