croisement 3 races : Large White (LW) x Land Race (LR) x Piétrain (PI)

| Influence du type génétique sur la croissance et les caractéristiques de carcasse Données préliminaires obtenues dans le projet Européen QualityPorkGenes. |
| --- |
|  | Type génétique |  |
|  | PI | LW | LR | DU | MS | ETR |
| Gain moyen quotidien à 140 j (g/j) | 571 | 585 | 590 | 588 | 560 | 51 |
| Poids de carcasse (kg) | 88,8 | 90,8 | 89,7 | 91,9 | 85,8 | 6,0 |
| Longueur de carcasse (cm) | 81,6 | 86,8 | 87,4 | 83,6 | 83,8 | 2,2 |
| Conformation+ | 1,1 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 3,8 | 0,5 |
| Surface de longe (cm2) | 57,5 | 46,7 | 47,7 | 48,6 | 40,8 | 5,4 |
| Epaisseur de lard (mm)++ | 12,3 | 13,2 | 14,4 | 16,4 | 22,8 | 3,4 |
| Pourcentage de viande maigre+++ | 60,1 | 57,4 | 57,1 | 55,4 | 48,0 | 3,1 |
| Jambon % | 28,3 | 25,8 | 26,2 | 26,0 | 23,9 | 0,9 |
| Longe % | 17,7 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 17,5 | 0,9 |
| Contenu maigre du jambon (%) | 75,4 | 72,8 | 72,1 | 71,1 | 63,5 | 3,3 |
| Contenu maigre de la longe (%) | 66,1 | 61,3 | 60,1 | 58,1 | 47,8 | 4,4 |
| PI = Piétrain, LW = Large White, LR = Landrace, DU = Duroc, MS = Meishan, ETR = écart-type résiduel. Les lettres différentes dans la même ligne indiquent une différence significative entre types génétiques (P<0,05) +: Echelle subjective d’évaluation de 1 (meilleure conformation) à 4 (mauvaise conformation), ++: Epaisseur de lard à 6 cm de la ligne médiane au niveau de la dernière côte, mesurée au FOM +++ : Calculé avec l’équation officielle espagnole |

# Text boxes

LW

LR

races pures

hybrides

hybride LW//LR

porcelets à engraisser

PI de race pure

Eleveur multiplicateur

Eleveur naisseur engraisseur