gaz de schistes (Shales Gas)

d’après compilations (Le Monde Magazine 22-01-2011 et l’Usine Nouvelle 14-05-2010)

avantage Word: dissociable et recolorisable en quelques clics –même les roues des camions

0 : puits- chaque puits a une durée de vie très courte

1 : injection d’un mélange eau (très grandes quantités), sable et produits chimiques

2 : fracturation de la roche- le mélange est injecté à  très haute pression afin de fracturer la roche (shale gas) le long du forage horizontal

3 : libération du gaz – une fois fracturée - les fractures sont maintenues ouvertes par le sable injecté- la roche libère son gaz dans le puits- le gaz remonte avec l’eau

4 : stockage et acheminement du gaz (pipeline et camions)

5 :  traitement de l’eau de pompage chargée de sel, de métaux lourds et d’éléments radioactifs - évacuation des déchets

6 : risque de fissuration des roches  sus-jacentes- libération de gaz et de liquide au travers des roches poreuses

# Text boxes

EAU

réservoirs de gaz

GAZ

1 km

sable et produits chimiques

« schistes » (shales) à plus de 2,5 km

nappe phréatique

fracture

eau de pompage

1

0

2

3

4

5

6