Vitesse du vent à 50 m au dessus du sol sur plaines dégagées et rendement des éoliennes

D’après compilations diverses (Ademe, Heliciel, ....)

Avantage Word: dissociable, modifiable, recolorisable,.. en quelques clics

# Text boxes

Paris

Strasbourg

Marseille

Toulouse

Bordeaux

Nantes

Brest

Dunkerque

Lyon

6,5

5,5

7,5

4,5

4,5

5,5

6,5

4,5

<4,5

4,5 à 5,5

<4,5

5,5 à 6,5

6,5 à 7,5

4,5 à 5,5

| Rendement des éoliennes - petites éoliennes données issues d’un champ d’essais de Dr Wulf (Allemagne Schleswig-holstein)- éoliennes de taille moyenne données DEWI (Institut allemand de l'énergie éolienne) et WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH |
| --- |
|  | Eoliennes de petite taille | Eoliennes de taille moyenne |
| Vitesse annuelle du vent (m/s) | Densité de puissance annuelle (W/m2) | Densité d’énergie (kWh/m2/an) | Rendement global de conversion | Energie produite (kWh/m2/an) | Rendement global de conversion | Energie produite (kWh/m2/an) |
| 4 | 75 | 656 | 0,20 | 130 | 0,36 | 240 |
| 5 | 146 | 1281 | 0,20 | 260 | 0,35 | 450 |
| 6 | 253 | 2214 | 0,19 | 410 | 0,33 | 720 |
| 7 | 401 | 3515 | 0,16 | 570 | 0,29 | 1000 |
| 8 | 599 | 5247 | 0,15 | 770 | 0,26 | 1340 |
| 9 | 853 | 7471 | 0,14 | 1020 | 0,23 | 1720 |